Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET NR 1 | X | X |
| 1. | Fartuch ochronny pełny typu płaszcz z pasem odciążającym wraz z wieszakiem, wykonany z materiału bezwinylowego, który zawiera ołów i jest lżejszy od klasycznej gumy ołowiowej o ok. 30%. Materiał wierzchni fartuchów łatwozmywalny niezostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Materiał z jakiego wykonany jest fartuch winien zawierać włókna węglowe, które działają antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym. Fartuch chroniący przód i tył, zapinany na zakładkę. Ochrona radiologiczna 0,5 mm Pb przód oraz 0,25 mm Pb tył. Fartuch wyposażony w elastyczny szeroki pas, przypinany do fartucha za pomocą zatrzasków. Po prawej stronie zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę. Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej Kolory: - materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru. Gwarancja 60 miesięcy. | szt. | 4 |
| 2. | Fartuch ochronny jednostronny zapinany skrzyżnie na plecach wraz z wieszakiem, wykonany z materiału bezwinylowego, który zawiera ołów i jest lżejszy od klasycznej gumy ołowiowej o ok. 30%. Materiał wierzchni fartuchów łatwozmywalny niezostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Materiał z jakiego wykonany jest fartuch winien zawierać włókna węglowe które działają antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym. Ochrona przodu 0,5 mm Pb wraz z częścią ochronną tyłu 0,25 mm Pb. Pasy tylne, które krzyżują się na plecach chronią łopatki i okolice nerek oraz opierają się na biodrach obciążając plecy. Zapięcie typu rzep lub zatrzask. Po prawej stronie zatrzaski do mocowania słony na tarczycę. Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej Kolory: - materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru. Gwarancja 60 miesięcy. | szt. | 4 |
| 3. | Fartuch typu garsonka wraz z wieszakiem( komplet zabezpieczający przód, boki i tył osoby używającej) wykonany z materiału bezwinylowego, który zawiera ołów i jest lżejszy od klasycznej gumy ołowiowej o ok. 30%. Materiał wierzchni fartuchów łatwozmywalny niezostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Materiał zawiera włókna węglowe które działają antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym. Fartuch typu garsonka zapinany z przodu na rzep lub zatrzask, na zakładkę z ochroną 0,5 mm Pb na całej powierzchni oraz 0,25 mm Pb z tyłu. Pas biodrowy wykonany z rozciągliwego materiału, zapinany na rzep lub zatrzask, posiadający dwa zamki boczne i pasek zapinany na klamrę plastikową. Zapewnia to odpowiednie dopasowanie do sylwetki oraz dodatkowo odciąża kręgosłup. Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej Kolory: - materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru. Gwarancja 60 miesięcy. | szt. | 4 |
| 4. | Fartuch ochronny miednicowy wraz z wieszakiem (lub zestaw kilku półfartuchów ochronnych) chroniący obszar miednicy podczas ekspozycji rentgenowskiej. Zapięcie na biodrach z możliwością regulacji i dopasowania do pacjenta. Fartuch winien być wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy ołowiowej o równoważniku osłabienia promieniowania równym 0,5 mmPb na całej powierzchni. Materiał wierzchni fartuchów łatwozmywalny niepostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Materiał zawiera włókna węglowe które działają antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym. Do każdego fartucha wieszak. Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 2 |
| 5. | Osłona tarczycy ze stójką i ślimakiem o wymiarach: długość 12 cm, szerokość 24 cm, rozmiar kołnierza do 48 cm, o współczynniku 0,5 mmPb. Materiał wierzchni łatwozmywalny niezostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG. Gwarancja 36 miesięcy. | szt. | 4 |
| 6. | Parawan mobilny RTG z ekranem antyradiacyjnym z blachy ołowiane o ochronności min. 1,00 mm Pb o wymiarach 100cmx180cm. Parawan wyposażony w zestaw kołowy skrętny ułatwiający przemieszczenie w dowolne miejsce. Produkt spełniający najwyższe polskie normy oraz wymagania jakościowe opatrzony certyfikatami jakości oraz atestami higienicznymi i BHP. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 1 |
|  | Pakiet nr 2 | x | x |
| 1. | Filtr pediatryczny 1mm A1+0,1Cu do cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych MobileDaRt Evolution firmy SHIMADZU. Gwarancja producenta 24 miesiące. | szt. | 1 |
|  | Pakiet nr 3 | X | X |
| 1. | Okulary ochronne lekkie o współczynniku Pb 0,75 i wadze 60 g. (+/- 5g) Zamawiający wymaga aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodne z Deklaracją Zgodności WE zawarte w dyrektywie 89/686/EWG. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 5 |