|  | KARTA OCENY WYROBÓW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 – Termometr elektroniczny |  |  |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | TERMOMETR elektroniczny do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała na czole. Pomiar z użyciem podczerwieni - dokładny i szybki. Dystans pomiaru 3-5 cm. Czas pomiaru maksymalnie 2 sekundy, pamięć co najmniej 20 pomiarów, zakres temperatur od 30 do 45 ° C (+/- 3 °C), Jednostka pomiaru - stopnie Celsjusza, dokładność pomiaru +/- 0,3 °C. Automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności. Ekran LCD pokazujący wynik pomiaru, stan baterii. Cichy tryb, alarm gorączki. Termometr winien posiadać certyfikaty świadczące o zgodność z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz wymogami prawa Unii Europejskiej. Baterie w komplecie. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja minimum 24 miesięcy. | TAK |  |
|  | Pakiet nr 2 – Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych | x | x |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Wózek transportowy przezierny dla promieni RTG na całej długości leża, z oparciem pleców z systemem pneumatycznym, nieruchoma nożna część leża, system centralnego hamulca na 4 koła zlokalizowany po obu stronach wózka. Powierzchnia leża 75 – 190cm (+/- 5cm). Udźwig min. 300kg. Pozycje Trendelenburga i anty. Koła o średnicy min. 20cm. System hydrauliczny ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka z pojedynczym pedałem do podnoszenia do wysokości 85 cm (+/- 5 cm) i opuszczania do 55cm (+/- 5cm). Regulacja oparcia pleców 0 – 90° (+/- 5°). Podwozie z miejscem, półką na akcesoria, uchwyt na butlę z tlenem, ruchomy statyw na płyny infuzyjne z wieszakiem, materac o wysokości min 10cm, uchwyty do pchania wózka od strony głowy i nóg, pasy do unieruchomienia pacjenta. Poręcze boczne z blokadą składane pod leże. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Pakiet nr 3 – Zamgławiacze | x | x |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Zamgławiacz – przenośne urządzenie do wykonania dezynfekcji metodą zamgławiania zasilane prądem elektrycznym 230V, 50 Hz wyposażone w opcję opóźnionego startu i automatycznym wyłączeniu po zakończonym etapie dyfuzji środka. Możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych. Zamgławiacz wyposażony w panel LED z możliwością wyboru kubatury pomieszczenia oraz uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia. Zakres kubatury od 10 m do 900 m3. Wielkość rozpylanych mikrokropelek średnio około 5 mikronów (+/- 2%). Środki dezynfekcyjne dedykowane do zamgławiacza winny posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Urządzenie wyposażone w oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji z możliwością archiwizacji danych dezynfekcji za pomocą łącza USB lub inna alternatywne rozwiązania. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz być gotowe do użycia po otwarciu opakowania. Maksymalna waga zamgławiacza do 15 kg. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Pakiet nr 4 – Przenośna komora transportowa | x | x |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Przenośna komora transportowa do transportu pacjentów i krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjentów z chorobą zakaźną do wielokrotnego wykorzystania o wymiarach w stanie rozłożonym 203cmx65cmx55cm (+/- 2 cm) i wadze maksymalnie do 20 kg. Konstrukcja komory winna umożliwić jej otwarcie w stopniu umożliwiający sprawny załadunek pacjenta. Górna część komory wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego obserwację pacjenta. Materiał z jakiego jest wykonana komora odporny na stosowanie preparatów dezynfekcyjnych. Komora wyposażona w co najmniej cztery rękawy zakończone rękawicami umożliwiającymi obsługę pacjenta bez konieczności otwierania komory. Komora winna być wyposażona w 4 uszczelnione porty umożliwiające wentylację zastępczą oraz możliwość podania płynów oraz gazoszczelny zamek. Komora działa w trybie podciśnienia i nadciśnienia za pomocą urządzenia filtrująco-wentylacyjnego przez co najmniej 4 godziny. Urządzenie zasilane poprzez akumulator o żywotności co najmniej 450 cykli ładowania. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Pakiet nr 5 – Przenośne urządzenie przeznaczone do kompresji klatki piersiowej | x | x |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Przenośne urządzenie przeznaczone do kompresji klatki piersiowej umożliwiające prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwością pracy w trybie ciągłym. Cykl pracy: 50% kompresji / 50% dekompresja. Częstość kompresji zawarta w zakresie min 105 – 120 uciśnięć na minutę. Głębokość kompresji: w zakresie min 5 cm lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji klatki piersiowej u pacjentów o szerokości klatki piersiowej min. 44cm. Działanie urządzenia w pełni elektryczne. Źródło zasilania: -akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230V ~/50 Hz, -zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki), -zasilanie 230 V AC. Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji pacjenta przy zasilaniu z akumulatora przez okres minimum 40 minut oraz z zasilania stacjonarnego bez ograniczeń. Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Możliwość wykonywania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta. Wyposażenie aparatu: a) Torba przenośna lub plecak, b) deska pod plecy, c) podkładka stabilizująca pod głowę, d) pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, e) akumulator, f) elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu – ssawka (12 szt.), g) inne niezbędne do użytkowania aparatu akcesoria. Maksymalna waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami max12kg Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie później niż 2020. Możliwość bezprzewodowej transmisji raportu z RKO przez moduł bluetooth lub WIFI. Czas ładowania akumulatora wewnętrznego z sieci 230V max 125 min. W pełni automatyczne dopasowanie do klatki piersiowej. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Pakiet nr 6 – Wózek anestezjologiczny | x | x |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Wózek funkcyjny – anestezjologiczny. Konstrukcja wózka (rama) wykonana z metalu. Ściany boczne oraz tył wózka wykonane z metalu (blacha aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo) wypełnione materiałem wyciszającym. Wymiary wózka: - wys. 1010 mm (+/- 50mm), - szer. 600 mm (+/- 50 mm), - głęb. 700 mm (+/- 50 mm), - wymiary zewnętrzne wózka: 820 x 665 x 1050 mm bez akcesoriów.(+/- 50mm), 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr.min 125-150 mm, w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową. Rama wózka wyposażona w krążki odbojnikowe. Wózek wyposażony w 6 szuflad: 2 szuflady płytkie, wys. 43 mm (+/-20mm), wys. frontu 72 mm (+/-20mm), 4 szuflady średnie, wys. 70 mm (+/-20mm), wys. frontu 147 mm (+/-20mm). Szuflady z systemem automatycznego domykania oraz zabezpieczeniem absorbującym przy zamykaniu. Możliwość całkowitego wyjęcia szuflady oraz demontażu frontu szuflady (bez użycia narzędzi przez użytkownika), gładkie powierzchnie oraz ukryte prowadnice szuflad dla łatwego czyszczenia, krańce i narożniki zaokrąglone. Blat roboczy z wytrzymałego tworzywa z profilowanymi brzegami z trzema osłonami bocznymi, wymiar: 645x605x100mm (+/-20mm). Ergonomiczny uchwyt stalowy do prowadzenia wózka z możliwością pokrycia farbą posiadającą właściwości antybakteryjne z jonami srebra. Wybór kolorów z min. 20 barw w tym również farby o właściwościach antybakteryjnych z jonami srebra. Szyna boczna do mocowania akcesoriów część robocza 460mm, wytrzymałość obciążenia szyny min. 20 kg. Akcesoria montowane na tylnej ścianie wózka: -stelaż rurowy, - Uchwyt mocujący do podajnik na igły oraz strzykawki, - Zasobnik/podajnik na igły oraz strzykawki montowany nad blatem wózka wyposażony w 3 większe oraz 5 mniejszych pojemników z przejrzystego tworzywa wymiar np. 600x200x410 mm(+/-20mm), system first-in/first-out lub last-in/first-out do wyboru przez Zamawiającego, - półka montowana na stelażu wymiar 600x300mm(+/-20mm) malowana proszkowo wg RAL 9006 z 4 plastikowymi klamrami, bezpieczne obciążenie minimum 15kg. Urządzenie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |

……………………….

Podpis oferenta